Przedmiar robót

na odbudowę drogi gminnej dojazdowej do posesji

w miejscowości Grzmiąca nr dz. 340

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 2-01 0119-04 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim | km | 0,400 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0202-06 0214-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 400,00*3,00*0,20= 240,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0317-02+ KNR 2-01 0211-08 0214-04 | Wykonanie wykopów pod przepusty 2 szt x 6m z wywozem nadmiaru ziemi samochod. samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 12*1*1= 12,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa | m3 | 12*1,0*0,15=1,80 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0605-07 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o śr. 100 cm | m | 12 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm | ściank | 4 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5 mm – warstwa grubości 20 cm | m2 | 400,00*3,00 =1200,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,70 kg/m2 | m2 | 400,00*3,00 =1200,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-micznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 400,00*3,00 =1200,00 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0107-01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 5 cm | m2 | 2*300,00* 0,5 =300,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0223-03 | Wykopy rowów wykon. koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objęt. do 1.50 m3/m | m | 300,00 |  |  |